| [1] | PROJET DE FUMIGATION AU FLUORURE DE SULFURYLE DES NEMATODES ET INSECTES PRESENTS DANS LE BOIS ECORCE (2007-101B) |
| --- | --- |
| [2] | État d’avancement du document Cet encadré ne fait pas officiellement partie de la norme et sera modifié par le Secrétariat de la CIPV après l’adoption. Date du présent document 2015-01-22 Catégorie du document Projet de nouvelle annexe XX à la NIMP 28 Étape actuelle du document 2015-07 Consultation des membres Principales étapes 2006-04 La CMP-1 (2006) ajoute le thème Révision de la NIMP 15 (Réglementation de matériaux d’emballage en bois dans le commerce international) (2006-011) 2006-09 Le traitement est présenté en réponse à l’appel à communication de traitements de 2006-08 2006-12 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement 2007-07 Le texte révisé est examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière 2007-12 Le texte révisé une nouvelle fois est présenté au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2008-12 Discussion du Groupe technique sur la quarantaine forestière 2009-01 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement 2009-07 Le texte modifié est examiné par le Groupe technique sur la quarantaine forestière 2010-07 Le texte est mis à jour et recommandé au CN 2010-09 Discussion du Groupe technique sur la quarantaine forestière 2011-04 Le projet est soumis au CN pour décision électronique 2011-05 Le texte est discuté par voie électronique par le CN puis renvoyé au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2011-07 - Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires révise le projet sur la base des observations du CN. 2011-10 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement 2012-02 Discussion du Groupe technique sur la quarantaine forestière 2012-12 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement 2013-07 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement à la lumière des informations supplémentaires fournies par l’auteur de la proposition 2014-01 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires reporte l’examen du traitement dans l’attente d’informations de spécialistes 2014-06 Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires examine le traitement en se fondant sur les informations supplémentaires fournies par des spécialistes; le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires recommande de subdiviser le thème Fumigation au fluorure de sulfuryle des matériaux d’emballage à base de bois (2007-101) en deux thèmes distincts (l’un pour les insectes, l’autre pour les nématodes et les insectes); le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires recommande les traitements au CN, aux fins de consultation des membres 2014-09 Le CN approuve les traitements aux fins de la consultation des membres, par décision électronique. 2014-11 Le CN décide que le thème Fumigation au fluorure de sulfuryle des matériaux d’emballage en bois (2007-101) sera subdivisé en deux thèmes distincts: Fumigation au fluorure de sulfuryle des insectes présents dans le bois écorcé (2007-101A) et Fumigation au fluorure de sulfuryle des nématodes et des insectes présents dans le bois écorcé (2007-101B). Expert responsable du traitement M. Mike ORMSBY (NZ) Notes du Secrétariat 2007-07 Lettre envoyée à l’auteur de la proposition 2008-03 Lettre envoyée à l’auteur de la proposition 2009-03 Lettre envoyée à l’auteur de la proposition 2009-10 Renseignements supplémentaires soumis au Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 2010-09 Lettre envoyée à l’auteur de la proposition 2011-04 Mise en page suivant le modèle 2011-11 Lettre envoyée à l’auteur de la proposition 2015-01 Révision éditoriale |
| [3] | Champ d’application du traitement |
| [4] | Ce traitement porte sur la fumigation du bois écorcé avec du fluorure de sulfuryle (FS) en vue de réduire le risque d’introduction et de dissémination de nématodes et d’insectes nuisibles1. |
| [5] | Description du traitement |
| [6] | Nom du traitement Fumigation au fluorure de sulfuryle des nématodes et des insectes présents dans le bois écorcé |
| [7] | Matière active Fluorure de sulfuryle (aussi appelé difluorure de sulfuryle) |
| [8] | Type de traitement Fumigation |
| [9] | Organismes nuisibles visés Ensemble des stades de développement xylicole de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et des insectes Anoplophora glabripennis (Motschulsky), Anobium punctatum (De Geer) et Arhopalus tristis (Fabricius) |
| [10] | Articles réglementés visés Bois écorcé présentant une épaisseur maximale de 20 cm et une teneur en eau maximale de 60 pour cent |
| [11] | Programme de traitement |
| [12] | Fumigation de bois écorcé présentant une épaisseur maximale de 20 cm et une teneur en eau maximale de 60 pour cent, conformément à un programme permettant d’atteindre le produit concentration-temps (CT) minimal sur 24 ou 48 heures à la température et à la concentration résiduelle finale indiquées dans le tableau 1. |
| [13] | Tableau 1. Produit concentration-temps (CT) minimal sur 24 ou 48 heures pour le bois écorcé traité par fumigation au fluorure de sulfuryle |
| [14] | Température et durée Produit CT minimal (g∙h/m3) Concentration minimale (g/m3) 20 °C ou plus pendant 48 heures 3 000 29 30 °C ou plus pendant 24 heures 1 400 41 |
| [15] | Ce programme de traitement permet d’obtenir les taux de mortalité suivants, avec un intervalle de confiance de 95 pour cent, pour les stades de développement xylicole des nématodes et des insectes suivants: |
| [16] | Bursaphelenchus xylophilus: 99,99683 pour cent minimum. |
| [17] | Anoplophora glabripennis (larves et pupes): 99,99683 pour cent minimum2. |
| [18] | Anobium punctatum (ensemble des stades de développement): 99,7462 pour cent minimum. |
| [19] | Arhopalus tristis (ensemble des stades de développement): 99 pour cent minimum. |
| [20] | La température relevée du produit ou de l’air ambiant (en prenant en compte la plus basse des deux) est utilisée pour calculer la dose de FS, et doit s’élever à 15 °C au moins (y compris au cœur du bois) pendant toute la durée du traitement. |
| [21] | Les organisations nationales de la protection des végétaux veilleront à ce que l’exigence ci-dessus soit respectée par les parties associées à l’application du FS dans le cadre de ce traitement. |
| [22] | Autres informations pertinentes |
| [23] | Le tableau 2 présente un exemple de programme permettant d’obtenir le produit CT minimal exigé pour du bois écorcé traité au FS. |
| [24] | Tableau 2. Exemple de programme de traitement permettant d’obtenir le produit concentration-temps (CT) minimal exigé pour du bois écorcé traité au fluorure de sulfuryle (FS) |
| [25] | Température moyenne (°C) Dosage CT minimal visé (g∙h/m3) Dose de FS* (g/m3) Concentration minimale (g/m3) après: 0,5 h 2 h 4 h 12 h 24 h 36 h 48 h 20 et plus 3 000 120 124 112 104 82 58 41 29 30 et plus 1 400 82 87 78 73 58 41 ND ND |
| [26] | * Il peut être nécessaire d’accroître les doses initiales dans des conditions de sorption élevée ou de déperdition. |
| [27] | Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires fonde son évaluation de ce traitement contre B. xylophilus et les insectes sur les recherches présentées par Barak et al. (2006), Bonifacio et al. (2013) et Sousa et al. (2010). |
| [28] | L’efficacité générale de ce traitement a été établie par Barak et al. (2010), Binker et al. (1999), Bonifacio et al. (2013), Ducom et al. (2003), Dwinell et al. (2005), La Fage et al. (1982), Mizobuchi et al. (1996), Osbrink et al. (1987), Soma et al. (1996, 1997, 2001), Williams et Sprenkel (1990) ainsi que Zhang (2006). |
| [29] | Bibliographie |
| [30] | Barak, A., Myers, S. et Messenger, M. 2010. Sulfuryl fluoride treatment as a quarantine treatment for emerald ash borer (Coleoptera: Buprestidae) in ash logs. Journal of Economic Entomology, 103(3): 603–611. |
| [31] | Barak, A., Wang, Y., Zhan, G., Wu, Y., Xu, L. et Huang, Q. 2006. Sulfuryl fluoride as a quarantine treatment for Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae) in regulated wood packing material. Journal of Economic Entomology, 99(5): 1628–1635. |
| [32] | Binker, G., Binker, J., Fröba, G., Graf, E. et Lanz, B. 1999. Étude de laboratoire sur Anobium punctatum, numéros 130377/A et 403972 (essai biologique 11–15), non publiée, Binker Materialschutz, Allemagne. In Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC: Assessment report: Sulfuryl fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 29, septembre 2006. |
| [33] | Bonifacio L., Inácio, M.L., Sousa, E., Buckley, S. et Thoms, E M. 2013. Complementary studies to validate the proposed fumigation schedules of sulfuryl fluoride for inclusion in ISPM No. 15 for the eradication of pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) from wood packaging material. Rapport. Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (ex-INRB), Avenida da República, Quinta do Marquês 2780 - 159 Oeiras, Portugal. 60 pages. |
| [34] | Ducom, P., Roussel, C. et Stefanini, V. 2003. Efficacy of sulfuryl fluoride on European house borer eggs, Hylotrupes bajulus (L.) (Coleoptera: Cerambycida), projet de recherche sous contrat. Laboratoire national de la protection des végétaux, Station d’étude des techniques de fumigation et de protection des denrées stockées, Chemin d’Artigues – 33150 Cenon, France. In Inclusion of active substances in Annex I to Directive 98/8/EC: Assessment report: Sulfuryl fluoride, PT8, Appendix IV (List of studies), p. 31, septembre 2006. |
| [35] | Dwinell, L.D., Thoms, E. et Prabhakaran, S. 2005. Sulfuryl fluoride as a quarantine treatment for the pinewood nematode in unseasoned pine. In Proceedings of the 2005 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego (Californie), 31 octobre – 3 novembre 2005, p. 1–12. Fresno (Californie), Methyl Bromide Alternatives Outreach. Disponible à l’adresse http://mbao.org/2005/05Proceedings/mbrpro05.html (dernière consultation en septembre 2010). |
| [36] | La Fage, J.P., Jones, M. et Lawrence, T. 1982. A laboratory evaluation of the fumigant, sulfuryl fluoride (Vikane), against the Formosan termite Coptotermes formosanus Shiraki. Treizième réunion de l’International Research Group on Wood Protection (IRGWP), Stockholm, mai 1982. Secrétariat de l’IRGWP, Stockholm. |
| [37] | Mizobuchi, M., Matsuoka, I., Soma, Y., Kishino, H., Yabuta, S., Imamura, M., Mizuno, T., Hirose, Y. et Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 2. Ambrosia beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 77–82. |
| [38] | Osbrink, W.L.A., Scheffrahn, R.H., Su, N-Y. et Rust, M.K. 1987. Laboratory comparisons of sulfuryl fluoride toxicity and mean time of mortality among ten termite species (Isoptera: Hodotermitidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae). Journal of Economic Entomology, 80: 1044–1047. |
| [39] | Soma, Y., Mizobuchi, M., Oogita, T., Misumi, T., Kishono, H., Akagawa, T. et Kawakami, F. 1997. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 3. Susceptibility to sulfuryl fluoride at 25°C. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 33: 25–30. |
| [40] | Soma, Y., Naito, H., Misumi, T., Mizobuchi, M., Tsuchiya, Y., Matsuoka, I., Kawakami, F., Hirata, K. et Komatsu, H. 2001, Effects of some fumigants on pine wood nematode, Bursaphelenchus xylophilus infecting wooden packages. 1. Susceptibility of pine wood nematode to methyl bromide, sulfuryl fluoride and methyl isothiocyanate. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 37: 19–26. |
| [41] | Soma, Y., Yabuta, S., Mizoguti, M., Kishino, H., Matsuoka, I., Goto, M., Akagawa, T., Ikeda, T. et Kawakami, F. 1996. Susceptibility of forest insect pests to sulfuryl fluoride. 1. Wood borers and bark beetles. Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 32: 69–76. |
| [42] | Sousa, E., Bonifácio, L., Naves, P., Lurdes Silva Inácio, M., Henriques, J., Mota, M., Barbosa, P., Espada, M., Wontner-Smith, T., Cardew, S., Drinkall, M.J., Buckley, S. et Thoms, M.E. 2010. Studies to validate the proposed fumigation schedules of sulfuryl fluoride for inclusion in ISPM No. 15 for the eradication of pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) from wood packaging material. Rapport. Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (ex-INRB), Avenida da República, Quinta do Marquês 2780 - 159 Oeiras, Portugal. 20 pages. |
| [43] | Williams, L.H. et Sprenkel, R.J. 1990. Ovicidal activity of sulfuryl fluoride to anobiid and lyctid beetle eggs of various ages. Journal of Entomological Science, 25(3): 366–375. |
| [44] | Zhang, Z. 2006. Use of sulfuryl fluoride as an alternative fumigant to methyl bromide in export log fumigation. New Zealand Plant Protection, 59: 223–227. |
| [45] | Footnote 1: Le champ d'application des traitements phytosanitaires exclut les questions liées à l'homologation de pesticides ou à d'autres exigences nationales relatives à l'approbation des traitements par les parties contractantes. Les traitements adoptés dans le cadre de la CIPV ne peuvent pas fournir d'informations sur des aspects spécifiques concernant la santé humaine ou la sécurité sanitaire des aliments, lesquels devraient être traités à l'échelle nationale avant approbation d'un traitement par les parties contractantes. En outre, les effets potentiels des traitements sur la qualité des produits sont pris en compte pour certaines marchandises hôtes avant l'adoption internationale desdits traitements. Cependant, l'évaluation des éventuels effets d'un traitement sur la qualité des marchandises peut nécessiter un examen complémentaire. Il n'est fait aucune obligation aux parties contractantes d'approuver, homologuer ni adopter lesdits traitements en vue de les appliquer sur leur territoire. |
| [46] | Footnote 2: Le taux de mortalité minimal atteint par le traitement contre cette espèce a été estimé par extrapolation à partir d'un modèle adapté aux données expérimentales. |