Propuesta de revisión del protocolo de fumigación con bromuro de metilo (MB) del Anexo I de la NIMF n.º 15 (Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.)

Comments:

Estos cambios que se proponen se consideran necesarios debido a las preocupaciones manifestadas en diversas reuniones de la CIMF acerca de la eficacia del protocolo de fumigación con bromuro de metilo que figura en el Anexo I, Medidas aprobadas relacionadas con el embalaje de madera de la NIMF n.º 15. (Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.)

Texto existente:

| Temperatura | Dosis | Registros mínimos de concentración (g/m³) durante: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 min | 2 h | 4 h | 16 h |
| 21oC o mayor | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| 16oC o mayor | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| 11oC o mayor | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |

La temperatura mínima no deberá ser inferior a los 10°C y el tiempo de exposición mínimo deberá ser de 16 horas

Revisión propuesta:

| Temperatura | Dosis g/m3 | Registros mínimos de concentración (g/m³) durante: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 h | 4 h | 12 h | 24 h |
| 21oC o mayor | 48 | 36 | 31 | 28 | 24 |
| 16oC o mayor | 56 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| 10oC o mayor | 64 | 48 | 42 | 36 | 32 |

La temperatura mínima no deberá ser inferior a los 10°C y el tiempo de exposición mínimo deberá ser de 24 horas