Mise en oeuvre du règlement sur les matériaux d’emballage à base de bois

Contexte

L’APHIS a révisé le règlement visant l’importation de matériaux d’emballage à base de bois afin de l’uniformiser avec la NIMP 15 de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Le règlement restreint l’importation de nombreux types de matériaux d’emballage en bois comme les palettes, les caisses, les boîtes et le bois de calage. Le règlement révisé entre en vigueur le 16 septembre 2005. En vertu de ce règlement, les matériaux d’emballage à base de bois utilisés dans le commerce international doivent être traités. Les traitements approuvés sont 1) le traitement thermique à une température minimale de 56 ºC au cœur du bois pendant 30 minutes au minimum ou 2) la fumigation au bromure de méthyle. L’expression « matériaux d’emballage solides à base de bois » employée dans des règlements antérieurs de l’USDA visant l’importation a été remplacée par « matériaux d’emballage à base de bois » à des fins d’uniformité avec la NIMP 15.

Les matériaux d’emballage à base de bois doivent arborer le logo de la CIPV de même que le code ISO à deux lettres du pays ayant traité les matériaux d’emballage à base de bois. La marque doit aussi comprendre le numéro unique assigné par l’organisme national de protection des végétaux à l’entreprise chargée de s’assurer que les matériaux d’emballage à base de bois ont été traités adéquatement, ainsi que l’abréviation HT (traitement thermique) ou MB (bromure de méthyle). Une preuve sur papier de la certification (certificats attestant la réalisation du traitement) ne sera pas requise.

Exemple de la marque apposée aux matériaux d’emballage à base de bois :

XX représente le code de pays ISO.

000 représente le numéro unique assigné par l’organisme national de protection des végétaux.

YY doit être remplacé soit par HT (traitement thermique), soit par MB (fumigation au bromure de méthyle).

Exemptions

Les matériaux d’emballage à base de bois entièrement faits de produits de bois manufacturés (p. ex. panneaux de particules, contre-plaqué, panneaux de lamelles minces longues et orientées) et les tonneaux de vin et de whisky ou les matériaux d’emballage à base de bois entièrement faits de pièces minces de bois (6 mm d’épaisseur ou moins) ne sont pas visés par les exigences relatives au traitement et au marquage. Les matériaux d’emballage à base de bois faits à partir de bois canadien sont également dispensés de ces exigences (7CFR 319.40-3). Puisqu’il peut être très difficile d’établir l’origine du bois et que le Canada applique les exigences de la NIMP 15, les matériaux d’emballage à base de bois en provenance du Canada pourront entrer aux États-Unis même s’ils n’arborent pas la marque de la CIPV. On vérifiera si les matériaux d’emballage à base de bois provenant du Canada contiennent des organismes nuisibles.

Étapes de mise en œuvre :

Première année de la mise en oeuvre (d’aujourd’hui au 15 septembre 2005)

Le règlement révisé sur les matériaux d’emballage à base de bois entre en vigueur le 16 septembre 2005. Des matériaux d’emballage à base de bois peuvent être importés au cours de l’étape de mise en œuvre d’un an s’ils sont conformes aux exigences actuelles en matière d’importation ou à la norme internationale relative aux matériaux d’emballage à base de bois (NIMP 15).

A. Les envois importés de la Chine ou d’Hong Kong doivent :

• être accompagnés d’un énoncé de l’exportateur compris dans la facture commerciale, le connaissement ou tout autre document semblable (notamment un manifeste papier ou électronique) qui atteste que l’envoi est exempt de matériaux d’emballage à base de bois ou

• être accompagnés d’un certificat signé par un représentant du gouvernement chinois ou par un fumigateur approuvé de Hong Kong qui précise que le bois a été traité thermiquement à au moins 71,1 ºC pendant 75 minutes ou qu’il a été traité au T404 (bromure de méthyle ou séchage à l’étuve) ou son équivalent ou

• avoir traité et marqué les matériaux d’emballage à base de bois conformément à la NIMP 15.

Les matériaux d’emballage à base de bois ne respectant pas les exigences susmentionnées doivent être détruits ou réexportés.

B. Les matériaux d’emballage à base de bois importés de tout pays autre que la Chine ou Hong Kong doivent être :

1. exempts d’écorce ou

2. accompagnés de documentation précisant que les matériaux en cause ont été traités au T404 (bromure de méthyle ou séchage à l’étuve) ou son équivalent, ou ont été traités thermiquement à au moins 71,1 ºC pendant 75 minutes ou

3. traités et marqués conformément à la NIMP 15.

Les matériaux d’emballage à base de bois ne respectant pas les exigences susmentionnées doivent être traités, détruits ou réexportés.

# Mise en œuvre officielle–Importations après le 15 septembre 2005

Tous les matériaux d’emballage à base de bois doivent être traités et marqués conformément au règlement 7CFR 319.40-3b), à l’exception de ceux qui ne sont pas visés par ce dernier. Les matériaux d’emballage à base de bois importés après le 15 septembre 2005 qui n’arborent pas la marque de la CIPV doivent être réexportés. Le traitement ou la destruction ne seront pas autorisés. Les matériaux d’emballage à base de bois non marqués peuvent être séparés de la marchandise importée si l’inspecteur juge que la séparation peut se faire sans que des organismes nuisibles ne s’en échappent. Des frais d’utilisation seront perçus pour la supervision de la séparation des matériaux d’emballage à base de bois du reste de la cargaison. Le traitement sera autorisé si des organismes nuisibles resquilleurs (non associés au bois) sont interceptés dans des matériaux d’emballage à base de bois arborant la marque de la CIPV.

# Text boxes

Source: www.aphis.usda.gov/ppq/swp/guidelines.pdf