Projet de NIMP

NORMES INTERNATIONALES POUR LES MESURES PHYTOSANITAIRES

Révision de la NIMP n° 15

[1] RÉGLEMENTATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE À BASE DE BOIS UTILISÉS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

(200-)

[2]	TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

CHAMP D’APPLICATION
RÉFÉRENCES
DÉFINITIONS
RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE

EXIGENCES

1.	Base de la réglementation

2.	Matériaux d’emballage à base de bois réglementés
2.1	Exemptions

3.	Mesures phytosanitaires applicables aux matériaux d’emballage à base de bois
3.1	Mesures phytosanitaires approuvées
3.2	Approbation de traitements nouveaux ou révisés
3.3	Autres arrangements bilatéraux

4.	Responsabilités des ONPV
4.1	Considérations réglementaires
4.2 	Apposition et utilisation de la marque
4.3	Traitement et marquage des matériaux d’emballage à base de bois réutilisés, remis en état ou
	recyclés 
4.3.1	Matériaux d’emballage à base de bois réutilisés
4.3.2	Matériaux d’emballage à base de bois remis en état
4.3.3	Matériaux d’emballage à base de bois recyclés
4.4	Transit 
4.5	Procédures à l’importation
4.6	Mesures phytosanitaires à prendre en cas de non-conformité au point d’entrée

ANNEXE 1
Traitements approuvés pour les matériaux d’emballage à base de bois

ANNEXE 2
La marque et son apposition

APPENDICE 1
Exemples de méthodes de destruction dans des conditions sûres de matériaux d’emballage à base de bois non conformes

APPENDICE 2
Directives relatives au traitement thermique

[3]	INTRODUCTION

[4]	CHAMP D’APPLICATION

[5]	La présente norme décrit des mesures phytosanitaires qui réduisent le risque d’introduction et de dissémination d’organismes de quarantaine associés aux matériaux d’emballage à base de bois brut utilisés dans le commerce international. Les matériaux d’emballage auxquels s’applique cette norme incluent le bois de calage, mais excluent les emballages à base de bois traité de telle sorte qu’il soit exempt d’organismes nuisibles (par exemple le contreplaqué).

[6]	Les mesures phytosanitaires décrites dans la présente norme n’ont pas pour but d’assurer une protection constante contre les organismes nuisibles contaminateurs (certains termites, petites vrillettes, moisissures, escargots, semences d’adventices, etc.) ou d’autres organismes (comme les araignées).

[7]	ÉNONCÉ RELATIF À L’ENVIRONNEMENT

[8]	Les organismes nuisibles associés aux matériaux d’emballage à base de bois sont connus pour avoir des incidences négatives sur la santé et la biodiversité des forêts. On estime que la mise en œuvre de cette norme réduit sensiblement la dissémination d’organismes nuisibles et par là même leurs incidences négatives. On sait que les traitements figurant dans la présente norme épuisent la couche d'ozone (bromure de méthyle) et consomment de l'énergie (traitement thermique). Cependant, ces effets négatifs sont considérés par la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) comme étant compensés par la réduction des déplacements mondiaux d’organismes de quarantaine que permet d’obtenir cette norme. D’autres mesures plus respectueuses de l’environnement sont à l’étude.

[9]	RÉFÉRENCES

[10]	Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, 1994, Organisation mondiale du commerce, Genève.

[11]	Envois en transit, 2006. NIMP n° 25, FAO, Rome.

[12]	Système de certification à l’exportation, 1997. NIMP n° 7, FAO, Rome.

[13]	Glossaire des termes phytosanitaires, 2008. NIMP n° 5, FAO, Rome.

[14]	Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations, 2004. NIMP n° 20, FAO, Rome.

[15]	Directives pour l’inspection, 2005. NIMP n° 23, FAO, Rome.

[16]	Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence, 2001. NIMP n° 13, FAO, Rome.

[17]	ISO 3166-1-alpha-2 code elements (http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

[18]	Convention internationale pour la protection des végétaux, 1997. FAO, Rome.

[19]	Traitements phytosanitaires contre les organismes nuisibles réglementés, 2007. NIMP no 28, FAO, Rome.

[20]	Remplacement ou réduction de l’emploi du bromure de méthyle en tant que mesure phytosanitaire, 2008. Recommandation de la CIPV, FAO, Rome.

[21]	Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, 2000. Secrétariat de l’ozone, Programme des Nations Unies pour l’environnement. ISBN: 92-807-1888-6 (http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf).

[22]	DÉFINITIONS

[23]	Les définitions des termes phytosanitaires utilisés dans la présente norme peuvent être trouvées dans la NIMP n° 5 (Glossaire des termes phytosanitaires, 2008).

[24]	RÉSUMÉ DE RÉFÉRENCE

[25]	Les mesures phytosanitaires approuvées pour réduire de manière significative le risque d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles par les matériaux d’emballage à base de bois consistant à employer du bois écorcé (avec une tolérance spécifiée pour l’écorce résiduelle), à appliquer des traitements approuvés et à opposer une marque reconnue conformément aux prescriptions des annexes 1 et 2. Les matériaux d’emballage à base de bois ayant subi les traitements approuvés devront être identifiés par l’application de la marque mentionnée à l’Annexe 2. Le présent document décrit les traitements approuvés, la marque et son emploi.

[26]	Les Organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des pays importateurs et exportateurs ont des responsabilités spécifiques. Le traitement et l’opposition de la marque doivent toujours être effectués sous l'autorité de l'ONPV. Les ONPV qui autorisent l'emploi de la marque devraient superviser (ou, au minimum, vérifier et contrôler) l'application des traitements, l'emploi de la marque et son opposition, le cas échéant, par le producteur/les fournisseurs de traitement et devraient établir l'inspection et/ou des procédures de suivi et de vérification. Des exigences spécifiques s'appliquent aux matériaux d'emballage à base de bois remis en état ou recyclés. Les ONPV des pays importateurs devraient accepter les mesures phytosanitaires approuvées en tant que base pour autoriser l’entrée de matériaux d’emballage à base de bois sans exigence phytosanitaire à l’importation supplémentaire relative aux matériaux d’emballage à base de bois et peuvent vérifier à l’importation que les exigences de la norme ont été respectées. Lorsque les matériaux d’emballage à base de bois ne sont pas conformes aux exigences de la présente norme, les ONPV sont également responsables des mesures mises en œuvre et de la notification.

[27]	EXIGENCES

[28]	1.	Bases de la réglementation

[29]	Le bois provenant d’arbres morts ou sur pied peut être infesté par des organismes nuisibles. Les matériaux d’emballage à base de bois sont souvent fabriqués à partir de bois brut qui peut ne pas avoir subi de transformation ou de traitement suffisant pour éliminer ou détruire les organismes nuisibles et qui peut de ce fait constituer une filière pour la dissémination et l'introduction d’organismes de quarantaine. Il est prouvé que le bois de calage, en particulier, présente un risque élevé d’introduction et de dissémination d’organismes de quarantaine. En outre, les matériaux d’emballage à base de bois sont très souvent réutilisés, remis en état ou recyclés (voir la section 4.3). L'origine exacte de tout matériau d'emballage à base de bois est difficile à déterminer et l’état phytosanitaire du bois peut ne pas être connu. Par conséquent, le processus habituel consistant à procéder à une analyse du risque pour établir la nécessité des mesures et la sécurité de celles-ci est souvent impossible pour les matériaux d’emballage à base de bois. C’est pourquoi la présente norme décrit des mesures acceptées sur le plan international, qui peuvent être appliquées aux matériaux d’emballage à base de bois par tous les pays, de manière à réduire sensiblement les risques d'introduction et de dissémination d'organismes de quarantaine qui peuvent être associés à ces matériaux.

[30]	2.	Matériaux d'emballage à base de bois réglementés

[31]	Ces directives visent tous les matériaux d’emballage à base de bois qui peuvent servir de filières à des organismes nuisibles aux végétaux qui comportent principalement un risque phytosanitaire pour les arbres sur pied. Elles couvrent des matériaux d’emballage à base de bois tels que palettes, caisses, boîtes d’emballage, bois de calage, tambours d’enroulement de câbles, caisses ou bobines/enrouleurs qui peuvent être présents dans pratiquement tous les envois importés, y compris ceux qui ne font pas normalement l’objet d’une inspection phytosanitaire.

[32]	2.1	Exemptions

[33]	Les articles suivants présentent un risque considéré comme faible, ce qui les exempte des dispositions de la présente norme:

-	les matériaux d’emballage faits de bois mince (d’une épaisseur de 6 mm ou moins)

-	les matériaux d'emballage faits entièrement de matériau traité à base bois, tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de placage, obtenus en utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou plusieurs de ces techniques

-	les tonneaux pour vins ou spiritueux ayant subi un traitement thermique en cours de fabrication

-	les coffrets cadeaux de vins, de cigares ou d’autres marchandises, à base de bois transformé et/ou traité de façon à être exempt d’organismes nuisibles

-	la sciure de bois, les copeaux et la laine de bois

-	les éléments de bois fixés de façon permanente aux véhicules et conteneurs de transport.

[34]	3.	Mesures phytosanitaires applicables aux matériaux d'emballage à base de bois

[35]	La présente norme décrit les mesures phytosanitaires (y compris les traitements) qui ont été approuvés pour les matériaux d'emballage à base de bois et prévoie l'approbation de traitements nouveaux ou révisés.

[36]	3.1	Mesures phytosanitaires approuvées

[37]	Les mesures phytosanitaires approuvées décrites dans la présente norme consistent en procédures phytosanitaires, notamment des traitements et un marquage des matériaux d’emballage à base de bois. L’opposition de la marque rend superflu le certificat phytosanitaire car elle indique que les mesures phytosanitaires acceptées sur le plan international ont été appliquées. Ces mesures phytosanitaires devraient servir de critère à toutes les Organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) pour autoriser l’entrée de matériaux d’emballage à base de bois sans exigences spécifiques supplémentaires.

[38]	Les traitements décrits à l'Annexe 1 sont considérés comme efficaces contre la plupart des organismes nuisibles aux arbres sur pied associés aux matériaux d’emballage à base de bois utilisés dans le commerce international. Ces traitements sont associés à l'emploi de bois écorcé pour la fabrication de matériaux d'emballage à base de bois qui réduit également la probabilité de réinfestation des arbres sur pied par des organismes nuisibles. Ces mesures ont été adoptées en fonction des considérations suivantes:

-	éventail d’organismes nuisibles qui peuvent être touchés

-	efficacité du traitement

-	faisabilité technique et/ou commerciale.

[39]	Il y a trois principales activités qui interviennent dans la production de matériaux d’emballage à base de bois approuvés (y compris les bois de calage): le traitement, la fabrication et le marquage. Ces activités peuvent être effectuées par trois instances distinctes, ou bien une même instance peut assurer plusieurs ou la totalité de ces activités. À toutes fins utiles, la présente norme mentionne les producteurs (ceux qui fabriquent le matériau d'emballage à base de bois et/ou apposent la marque au bois de façon appropriée) et les fournisseurs de traitement (ceux qui appliquent les traitements approuvés et/ou apposent la marque au bois traité de façon appropriée).

[40]	Les matériaux d’emballage à base de bois soumis à ces traitements seront identifiés par l’application d’une marque officielle, comme il est indiqué à l’Annexe 2. Cette marque est composée d'un symbole spécial accompagné des codes identifiant le pays et le producteur et/ou le fournisseur de traitement responsable du traitement appliqué et les matériaux d’emballage à base de bois. Dans la suite du texte, tous les éléments d’une marque de ce type sont désignés collectivement par l’expression « la marque ». La marque reconnue sur le plan international, universelle, facilite l’identification du bois traité pendant l’inspection précédant l’exportation, au point d’entrée ou ailleurs. Les ONPV devraient accepter la marque décrite à l’Annexe 2 comme critère pour autoriser l’entrée de matériaux d’emballage à base de bois sans exigences spécifiques supplémentaires.

[41]	Le bois écorcé doit être utilisé pour la construction de matériaux d’emballage à base de bois, outre l’application de l’un des traitements adoptés, spécifiés tous les deux à l’Annexe 1.

[42]	3.2	Approbation de traitements nouveaux ou révisés

[43]	À mesure que de nouvelles informations techniques seront disponibles, les traitements existants pourront être révisés et modifiés et d’autres traitements nouveaux des matériaux d’emballage à base de bois pourront être adoptés par la Commission des mesures phytosanitaires (CMP). La NIMP no 28 (Traitements phytosanitaires contre les organismes nuisibles réglementés, 2007) donne des indications sur la procédure de la CIPV en matière d’approbation de traitements. Si un nouveau traitement ou un protocole de traitement révisé est adopté pour les matériaux d'emballage à base de bois et incorporé dans la NIMP, les matériaux traités selon les anciennes dispositions en matière de traitement et/ou de protocole n'ont pas besoin d'être de nouveau traité ou de nouveau marqué.

[44]	3.3	Autres arrangements bilatéraux

[45]	D’autres arrangements concernant les matériaux d’emballage à base de bois peuvent être établis bilatéralement entre les pays. En pareil cas, la marque présentée à l’Annexe 2 ne doit pas être utilisée, à moins que toutes les exigences de la présente norme aient été satisfaites.

[46]	4.	Responsabilités des ONPV

[47]	Pour atteindre l’objectif consistant à prévenir l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles, les parties contractantes importatrices et exportatrices et leurs ONPV ont des responsabilités (décrites dans les articles I, IV et VII de la CIPV). En ce qui concerne la présente norme, les responsabilités spécifiques sont énoncées ci-après.

[48]	4.1	Considérations réglementaires

[49]	Le traitement et l’application de la marque (et/ou des systèmes connexes) doivent toujours se dérouler sous la responsabilité de l’ONPV. Les ONPV qui autorisent l’emploi de la marque ont la responsabilité de s’assurer que tous les systèmes autorisés et agréés pour appliquer la présente norme répondent à toutes les exigences décrites dans la norme et que les matériaux d’emballage à base de bois (ou le bois qui sera transformé en matériaux d’emballage) qui portent la marque ont été traités et/ou fabriqués conformément à la présente norme. Leurs responsabilités incluent:

-	l’autorisation, l’enregistrement et l'homologation selon le cas

-	le contrôle des systèmes de traitement et de marquage mis en œuvre afin de vérifier leur conformité à la norme (pour un complément d’informations sur les responsabilités connexes, voir également la NIMP n° 7, Système de certification à l’exportation, 1997)

-	l’inspection, l’établissement de procédures de vérification et d’audit selon le cas (voir également la NIMP n°23: Directives pour l’inspection, 2005).

[50]	L’ONPV devrait superviser (ou, au minimum, vérifier ou examiner) l’application des traitements, et autoriser l’utilisation de la marque et son apposition le cas échéant. Le traitement doit être effectué avant l’apposition de la marque, afin d’empêcher qu’un matériau d’emballage à base de bois non traité, ou insuffisamment/non correctement traité ne puisse porter la marque.

[51]	4.2	Apposition et utilisation de la marque

[52]	Les marques spécifiées apposées sur les matériaux d’emballage à base de bois traités conformément à la présente norme doivent répondre aux exigences décrites à l’Annexe 2.

[53]	4.3	Traitement et marquage des matériaux d’emballage à base de bois réutilisés, remis en état ou recyclés

[54]	Les ONPV des pays exportateurs ont la responsabilité de s’assurer et de vérifier que les systèmes relatifs à l’exportation de matériaux d’emballage à base de bois qui ont été remis en état ou recyclés et qui portent la marque décrite à l’Annexe 2 sont pleinement conformes à la présente norme.

[55]	4.3.1	Matériaux d’emballage à base de bois réutilisés

[56]	Une unité de matériaux d’emballage à base de bois qui a été traitée et marquée conformément à la présente norme et qui n’a pas été remise en état , recyclée ou autrement modifiée n’a pas besoin de faire l’objet d’un nouveau traitement ou d’une nouvelle application de la marque pendant son utilisation.

[57]	4.3.2	Matériaux d’emballage à base de bois remis en état

[58]	Les matériaux d’emballage à base de bois reconstitués sont des matériaux dont un ou plusieurs éléments ont été retirés et remplacés, sans que cela comporte leur démantèlement complet. Les ONPV des pays exportateurs doivent s’assurer que lorsqu’un matériau d’emballage à base de bois est remis en état, seul du bois traité ou bien du bois issu de matériaux traités (voir section 2.1), est utilisé. Lorsque du bois traité est utilisé pour la reconstitution, chaque élément ajouté doit être individuellement marqué conformément à la présente norme. Dans certaines situations, une même unité d’emballage à base de bois peut en fin de compte porter de nombreuses marques et il peut être difficile d’attribuer la responsabilité de l’unité à l’origine appropriée. En pareil cas, l’ONPV d’un pays exportateur peut exiger que les matériaux d’emballage à base de bois remis en état présente une oblitération des marques précédentes, que l’unité fasse l’objet d’un nouveau traitement et que la marque soit ensuite apposée conformément à l’Annexe 2.

[59]	Lorsqu’il n’est pas certain que tous les éléments d’une unité de matériaux d’emballage à base de bois remis en état ont été traités conformément à la présente norme, l’ONPV du pays exportateur devrait exiger le retraitement des matériaux en question. Toutes les marques apposées doivent être supprimées (en les recouvrant de peinture ou par ponçage). La marque doit ensuite être apposée de nouveau conformément à la présente norme.

[60]	4.3.3	Matériaux d’emballage à base de bois recyclés

[61]	Une unité de matériaux d’emballage à base de bois est considérée comme recyclée lorsqu’elle est complètement démantelée lors du remplacement d’éléments. Dans ce processus, divers éléments (retravaillés le cas échéant) peuvent être associés et ensuite réassemblés pour constituer d’autres matériaux d’emballage à base de bois. Les matériaux d’emballage à base de bois recyclés peuvent donc incorporer à la fois des éléments nouveaux et des éléments réutilisés.

[62]	Toute marque antérieure de matériaux d’emballage à base de bois recyclés doit être effacée (par exemple en la recouvrant de peinture ou par ponçage). Le matériau d’emballage à base de bois recyclé doit être retraité et la marque doit être apposée de nouveau conformément à la présente norme.

[63]	4.4	Transit

[64]	Lorsque les envois circulant en transit comportent des matériaux d'emballage à base de bois qui n'ont pas fait l'objet des mesures phytosanitaires approuvées, les ONPV des pays de transit peuvent exiger des mesures en sus de celles exigées par le pays importateur, de façon à s'assurer que les matériaux d'emballage à base de bois ne présentent pas un risque inacceptable. D’autres dispositions sur les accords de transit figurent dans la NIMP n° 25 (Envois en transit, 2006).

[65]	4.5	Procédures à l’importation

[66]	Étant donné que des matériaux d'emballage à base de bois sont présents dans pratiquement tous les envois, y compris ceux qui ne sont pas censés faire l’objet d’inspections phytosanitaires, il est important que les ONPV coopèrent avec des organisations qui ne sont pas en général concernées par les exigences phytosanitaires à l’importation. Par exemple, la coopération avec les services douaniers est importante pour une détection efficace d’éventuels cas de non-conformité des matériaux d’emballage à base de bois.

[67]	4.6	Mesures phytosanitaires à prendre en cas de non-conformité au point d’entrée

[68]	Des informations pertinentes sur la non-conformité et l’action d’urgence sont fournies dans les sections 5.1.6.1 à 5.1.6.3 de la NIMP n° 20 (Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations, 2004) et dans la NIMP n° 13 (Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence, 2001). Compte tenu de la réutilisation précoce des matériaux d’emballage à base de bois, les ONPV devraient estimer que la non-conformité identifiée peut avoir son origine dans le pays de production, de remise en état ou de recyclage, plutôt que dans le pays d’exportation ou de transit.

[69]	Si le matériau d’emballage à base de bois ne porte pas la marque requise, ou si la preuve d’une défaillance de traitement est établie, l’ONPV devrait agir en conséquence et, si nécessaire, une action d’urgence pourrait être engagée. Cette action peut prendre la forme d’une rétention pendant que la situation est prise en main, puis, selon le cas, le retrait du matériel non conforme, le traitement, la destruction (ou autre moyen d’élimination dans des conditions de sécurité) ou la réexpédition. On trouvera à l’Appendice 1 d’autres exemples d’options appropriées concernant les actions. Le principe de l’impact minimal devrait être appliqué en ce qui concerne toute action d’urgence engagée, opérant une distinction entre l’envoi faisant l’objet d’échanges commerciaux et les matériaux d’emballage à base de bois qui l’accompagnent. En outre, si une action d’urgence est nécessaire, les aspects pertinents de la recommandation de la CIPV relative au remplacement ou à la réduction de l’emploi du bromure de méthyle en tant que méthode phytosanitaire (2008) devraient être suivis.

[70]	L’ONPV du pays importateur devrait notifier la présence d’organismes nuisibles vivants au pays exportateur, ou au pays de fabrication, le cas échéant. Les ONPV sont également encouragées à notifier les cas d’absence de marque et autres cas de non-conformité.

[71]	ANNEXE 1

[72]	TRAITEMENTS APPROUVÉS POUR LES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE À BASE DE BOIS

[73]	Emploi de bois écorcé

[74]	Quel que soit le type de traitement appliqué, les matériaux d’emballage à base de bois doivent être fabriqués à partir de bois écorcé. Aux fins de la présente norme, de petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts peuvent subsister si:

-	leur largeur est inférieure à 3 centimètres (quelle que soit leur longueur) ou

-	sa largeur étant supérieure à 3 centimètres, la superficie totale du morceau d’écorce est inférieure à 50 centimètres carrés.

[75]	Pour le traitement au bromure de méthyle, l'écorçage doit être effectué avant le traitement car la présence d'écorce sur le bois compromet l'efficacité du traitement au bromure de méthyle. Pour le traitement thermique, l'écorçage peut être effectué avant ou après le traitement.

[76]	Traitement thermique (code du traitement pour la marque: HT)

[77]	Le matériau d'emballage à base de bois doit être chauffé selon une matrice temps/température précise permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l´ensemble du bois (y compris en son cœur). Plusieurs sources d’énergie ou procédés peuvent convenir à cet égard. Par exemple, le séchage à l’étuve, l’imprégnation chimique sous pression favorisée par la chaleur, les micro-ondes ou d’autres traitements peuvent tous être considérés comme des traitements thermiques dans la mesure où ils répondent aux paramètres stipulés dans la présente norme.

[78]	L’appendice 2 donne d’autres indications pour procéder à un traitement thermique efficace.

[79]	Traitement au bromure de méthyle (code du traitement pour la marque: MB)

[80]	L'emploi du bromure de méthyle doit être est conforme à la recommandation de la CIPV (Remplacement ou réduction de l’emploi du bromure de méthyle en tant que mesure phytosanitaire, adoptée à la troisième session de la CMP), les ONPV sont encouragées à promouvoir l’utilisation des autres traitements approuvés dans la présente norme.

[81]	Les matériaux d’emballage à base de bois doivent être traités par fumigation au bromure de méthyle conformément à un protocole permettant d’atteindre le produit concentration-temps minimal (CT) sur 24 heures, à la température et à la concentration finale résiduelle spécifiées dans le tableau 1. Ce CT doit être obtenu jusqu'au cœur du bois, bien que les concentrations soient mesurées dans l’atmosphère. La température minimale finale ne doit pas être inférieure à 10 °C et la durée d'exposition minimale est de 24 heures. Le contrôle des concentrations de gaz doit être effectué au minimum après 2, 4 et 24 heures (en cas de temps d’exposition plus long à des concentrations plus faibles, une mesure supplémentaire devrait être relevée à la fin de la fumigation).

[82]	Tableau 1: CT minimal sur 24 heures pour les matériaux d’emballage à base de bois traités par fumigation au bromure de méthyle

| [ligne1] | Température | CT (g∙h∙m-3) pendant 24 heures | Concentration finale minimale (g/m3) au bout de 24 heures |
| --- | --- | --- | --- |
| [ligne2] | 21oC ou plus | 650 | 24 |
| [ligne3] | 16oC ou plus | 800 | 28 |
| [ligne4] | 10oC ou plus | 900 | 32 |

[83]	Un exemple de protocole utilisable pour répondre aux spécifications de la norme est présenté au tableau 2.

[84]	Tableau 2: Exemple de protocole de traitement permettant d’obtenir le CT minimal exigé pour des matériaux d’emballage à base de bois traités au bromure de méthyle (les doses initiales peuvent devoir être plus élevées dans des conditions de sorption élevées ou de désorption).

[ligne1] Température Dosage (g/m3) Concentration minimale (g/m3) à: 2 h 4 h 12 h 24 h [ligne2] 21 °C ou plus 48 36 31 28 24 [ligne3] 16 °C ou plus 56 42 36 32 28 [ligne4] 10 °C ou plus 64 48 42 36 32

[85]	Les ONPV devraient faire en sorte que les facteurs suivants soient pris en compte comme il convient par les intéressés dans les traitements au bromure de méthyle relevant de la présente norme:

1.	Les ventilateurs sont utilisés comme il se doit pendant la période de répartition du gaz de la fumigation afin de faire en sorte que l’équilibre soit atteint et devraient être positionnés de manière que le fumigant soit rapidement et efficacement diffusé dans la chambre de fumigation (de préférence pendant l’heure qui suit la fumigation).

2.	La dose d’application ne doit pas dépasser 80 pour cent du volume de la chambre de fumigation.

3.	La chambre de fumigation doit être bien étanche et aussi hermétique au gaz que possible. En cas de fumigation sous bâche, celle-ci doit être en matériau étanche au gaz et étanchéisée aux raccords et au sol.

4.	Si le sol du local de fumigation n’est pas imperméable au fumigant, des bâches étanches au gaz doivent être placées sur le sol.

5.	Le bromure de méthyle est appliqué au moyen d’un vaporisateur (vaporisation à chaud) afin que le fumigant soit complètement volatilisé avant de pénétrer dans la chambre de fumigation.

6.	Le traitement au bromure de méthyle n’est pas appliqué aux matériaux d’emballage à base de bois dont la section est supérieure à 20 cm. Des séparateurs doivent être placés au moins tous les 20 cm dans les piles de bois afin que la circulation et la pénétration du bromure de méthyle soit optimale.

7.	Le calcul du dosage du bromure de méthyle inclut l’ajout d’autres mélanges gazeux (par exemple 2 pour cent de chloropicrine) pour faire en sorte que la quantité totale de bromure de méthyle appliqué soit conforme aux dosages voulus.

8.	Les doses initiales et les procédures de manipulation des produits après traitement tiennent compte de l’absorption possible de bromure de méthyle par le matériau d’emballage à base de bois traité ou par un produit connexe (par exemple, des boîtes en polystyrène).

9.	La température relevée du produit ou de l’air ambiant (si celle-ci est plus basse) est utilisée pour calculer la dose de bromure de méthyle et ne devrait pas descendre en dessous de 10°C (y compris au coeur du produit) pendant toute la durée du traitement.

10.	Les matériaux d’emballage à base de bois qui doivent être traités par fumigation ne doivent pas être emballés ou empaquetés dans des matériaux hermétiques au fumigant.

11.	Les données relatives aux traitements au bromure de méthyle sont conservées par les fournisseurs des traitements, pendant une période déterminée et selon les besoins de l’ONPV, aux fins de vérifications.

[86]	Les ONPV devraient recommander que des mesures soient prises pour réduire ou éliminer les émissions de bromure de méthyle dans l’atmosphère lorsque cela est techniquement et économiquement possible.

[87]	Adoption de traitements de substitution et révision de protocoles de traitement approuvés

[88]	Au fur et à mesure que de nouvelles informations techniques sont disponibles, les traitements existants peuvent être réexaminés et modifiés, et d'autres traitements et/ou un ou plusieurs protocoles de traitement nouveaux pour les matériaux d'emballage à base de bois peuvent être adoptés par la Commission des mesures phytosanitaires. Si un nouveau traitement ou un protocole de traitement révisé est adopté pour les matériaux d'emballage à base de bois et incorporé dans cette NIMP, les matériaux traités selon les méthodes précédentes et/ou le protocole précédent n'ont pas besoin d'être de nouveau traités ou marqués.

[89]	ANNEXE 2

[90]	LA MARQUE ET SON APPOSITION

[91]	La marque indiquant que le matériau d’emballage à base de bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à la présente norme se compose des éléments requis suivants:

-	le symbole

-	un code-pays

-	un code-producteur/fournisseur de traitement

-	un code-traitement utilisant l’abréviation appropriée selon l’Annexe 1 (HT ou  MB)

[92]	Symbole

[93]	Le symbole (qui peut avoir été enregistré en vertu de procédures nationales, régionales ou internationales soit comme marque déposée, soit comme marque de garantie, collective ou de certification) doit ressembler de très près aux exemples présentés ci-dessous et être apposé à gauche des autres éléments.

[94]	Code-pays

[95]	Le code à utiliser est le code-pays ISO (Organisation internationale de normalisation) à deux lettres (« XX » dans les exemples). Il doit être séparé du code producteur/fournisseur de traitement  par un tiret.

[96]	Code-producteur/fournisseur de traitement

[97]	Le code du producteur/fournisseur de traitement est un code unique attribué par l’ONPV au producteur ou au fournisseur de traitement des matériaux d’emballage à base de bois, qui applique les traitements, appose les marques et est responsable, auprès de l’ONPV, de veiller à ce que le bois utilisé soit traité de manière appropriée et correctement marqué (« 000 » dans les exemples). Le nombre et l’ordre des chiffres et/ou lettres sont attribués par l’ONPV.

[98]	Code-traitement

[99]	Le code-traitement est une abréviation de la CIPV fournie à l’Annexe 1 pour la mesure approuvée utilisée et figurant dans les exemples sous le libellé « YY ». Le code-traitement doit apparaître après les codes combinés pays et producteur/fournisseur de traitement.

[100]

| [ligne 1] | Code-traitement | Type de traitement |
| --- | --- | --- |
| [ligne 2] | HT | Traitement thermique |
| [ligne 3] | MB | Bromure de méthyle |

[101]	Apposition de la marque

[102]	La position, les caractères utilisés et la taille de la marque peuvent varier, mais cette dernière doit être suffisante pour que les inspecteurs puissent la voir et la lire sans utiliser une aide visuelle. La marque doit être rectangulaire ou carrée et s’inscrire dans un cadre dans lequel une ligne verticale sépare le symbole des éléments du code. De petits espaces sur le cadre et la ligne verticale et ailleurs dans les éléments de la marque peuvent être présents pour faciliter le marquage au pochoir.

[103]	Aucune autre information ne sera inscrite dans le cadre réservé à la marque. Si des marques supplémentaires (par exemple des marques déposées du producteur, le symbole de l’organisme d’agrément) sont considérées comme utiles pour protéger l’utilisation de la marque à l’échelle nationale, ces informations peuvent être fournies à côté mais un peu à l’extérieur du bord de la marque.

[104]	Les marques doivent être:

-	lisibles

-	indélébiles et non transférables

-	placées à un emplacement visible lorsque l’emballage à base de bois est utilisé, de préférence au moins sur deux faces opposées de l’emballage à base de bois.

[105]	La marque ne doit pas être inscrite à la main.

[106]	Les couleurs rouge et orange devraient être évitées, car elles servent à l’étiquetage de substances dangereuses.

[107]	Lorsque divers éléments sont intégrés dans un emballage à base de bois, l’emballage composite qui en résulte devrait être considéré comme une seule et même unité pour le marquage. Sur un emballage composite fait de bois traité et de matériaux ligneux transformés (lorsque ceux-ci n’exigent pas de traitement), il peut être judicieux d’apposer la marque sur les éléments de matériaux ligneux transformés afin qu’elle soit bien visible et d’une taille suffisante. Cette approche de l’application de la marque ne concerne que les emballages composites susmentionnés et non les assemblages temporaires de matériaux d'emballage à base de bois.

[108]	L’application d’une marque lisible sur le bois de calage peut devoir faire l’objet d’une attention spéciale car la longueur de coupe du bois traité dépend souvent des cargaisons transportées. Il est important que les expéditeurs, autorisés par l’ONPV, vérifient que tous les matériaux utilisés pour caler les produits soient traités et portent la marque décrite dans la présente annexe, d’une manière claire et lisible. Les petites pièces de bois ne réunissant pas tous les éléments exigés de la marque ne devraient pas être utilisées pour le calage. Les solutions possibles pour marquer comme il convient le bois de calage sont les suivantes:

-	l’apposition de la marque, sur toute la longueur et à des intervalles très courts, des pièces prévues pour être utilisées comme bois de calage (NB: lorsque de très petites pièces sont ensuite coupées pour être utilisées comme bois de calage, la découpe doit être faite de telle sorte que la marque figure en entier sur le morceau utilisé).

-	marquage supplémentaire de bois de calage traité sur un emplacement visible après la coupe.

[109]	Les exemples ci-dessous illustrent plusieurs types acceptables de marquage certifiant que le matériau d’emballage à base de bois qui porte cette marque a fait l'objet d'un traitement approuvé. Aucune variation du symbole ne devrait être acceptée. Les variations de la disposition de la marque devraient être acceptées, sous réserve qu’elles répondent aux exigences énoncées dans la présente annexe.

[110]	Exemple 1

[111]	Exemple 2

[112]	Exemple 3 (exemple prospectif d’une marque à angles arrondis)

[113]	Exemple 4 (exemple prospectif de marque appliquée au pochoir; de petites interruptions de la bordure, de la ligne verticale et ailleurs dans les éléments de la marque peuvent être présentes)

[114]	Exemple 5

[115]	Exemple 6

[116]	AppendiCE 1

[117]	Le présent appendice a été établi pour référence uniquement et ne constitue pas une partie prescriptive de la norme.

[118]	Exemples de mÉthodes de destruction DANS DES CONDITIONS SÛRES de

matÉriaux d’emballage à base de bois non conformes

[119]	La destruction dans des conditions sûres des matériaux d’emballage à base de bois non conformes est une option de gestion du risque à laquelle l’ONPV du pays importateur peut recourir lorsqu’une action d’urgence n’est pas disponible ou qu’elle n’est pas souhaitable. Les méthodes suivantes sont recommandées pour la destruction dans des conditions sûres de matériaux d’emballage à base de bois:

1.	incinération, si elle est autorisée

2.	enfouissement profond approuvé par les autorités compétences (NB: la profondeur d’enfouissement peut dépendre des conditions climatiques et de l’organisme nuisible considéré; il est cependant recommandé qu’elle soit d'au moins 2 mètres. Le matériau devrait être immédiatement recouvert après l’enfouissement et rester enfoui. À noter également que ce n’est pas une option pour la destruction de bois infesté par des termites ou par certains organismes pathogènes des racines.)

3.	transformation (NB: la réduction en copeaux ne devrait être utilisée que si elle est combinée à un autre traitement, conformément aux directives de l’ONPV du pays importateur pour l’élimination des organismes nuisibles visés, par exemple la fabrication de panneaux de lamelles minces longues et orientées.)

4.	autres méthodes approuvées par les ONPV comme étant efficaces pour les organismes nuisibles visés

5.	renvoi dans le pays exportateur, le cas échéant.

[120]	Afin de réduire au minimum le risque d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles, les méthodes de destruction dans des conditions sûres devraient être appliquées dans les plus brefs délais.

[121]	AppendiCE 2

[122]	Le présent appendice a été établi pour référence uniquement et ne constitue pas une partie prescriptive de la norme.

[123]	DIRECTIVES RELATIVES AU TRAITEMENT THERMIQUE

[124]	Des directives relatives au traitement thermique seront établies et ajoutées au présent appendice dès qu'elles auront été adoptées par la CMP.

# Footnotes

Les envois de bois (bois d’oeuvre/de service) peuvent comporter du bois de calage issu d’une essence de type et de qualité analogues à celle des envois. En pareil cas, le bois de calage peut être considéré comme partie intégrante de l’envoi et non pas comme matériau d’emballage à base de bois dans le contexte de la présente norme.

Il ne s’agit pas nécessairement d’un traitement approuvé dans la présente norme.

En outre, les parties contractantes à la CIPV peuvent aussi avoir des obligations en vertu du Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Le produit CT utilisé pour le traitement au bromure de méthyle dans cette norme est la somme des g/m3 et du temps (h) pendant la durée du traitement.

# Text boxes

XX – 000
YY

XX -
000
YY

XX – 000 YY

XX – 000
YY

XX -
000
YY

XX – 000 YY